Decálogo para el Uso Correcto del Dosímetro Personal Externo (Tipo TLD)

A continuación, se detallan las normas que deben ser Seguidas por todo el T.O.E. incluido en el Programa de Vigilancia por Dosimetría Personal Externa:

- El dosímetro es Personal e Intransferible

- Debe ser usado en la Región Superior del Torso por el trabajador, solo en la Institución y durante Toda la Jornada Laboral

- Si se utiliza Delantal Plomado, el Dosímetro debe ubicarse por debajo de dicho Dispositivo de Protección, para así poder evaluar la Dosis Efectiva transmitida a través del mismo.

- El Dosímetro Termoluminiscente, es sensible a la luz solar, la humedad y al calor excesivo, por lo cual debe resguardarse en el lugar dispuesto por la Institución, el cual fue escogido tomando en cuenta estas consideraciones.

- El Dosímetro de Referencia (Testigo), en caso de existir, debe ser ubicado en un lugar donde no esté expuesto a fuentes de radiación artificiales. Nunca debe mantenerse dentro de la sala de Rayos X.

- En caso de que el T.O.E. pierda o Dañe de forma irreparable el Dosímetro deberá ser pagado por esa persona, debido a la reposición del Dispositivo.

- El dosímetro NO protege directamente de las radiaciones ionizantes, sin embargo, es un buen indicador de que los procedimientos que usted desarrolla en su práctica cumplen o no con las medidas de protección, por ello úselos de forma adecuada.

- Si usted se realiza un estudio imagenológico con uso de radiaciones ionizante, esta exposición la hace como PACIENTE y por tanto no puede usar el dosímetro durante dicha exploración.

- El Oficial de Seguridad Radiológica será el responsable de verificar sus dosis de forma mensual, y por tanto, en el caso de existir alguna dosis el oficial llevará acabo una investigación que incluye una entrevista y una declaración jurada de los hechos ocurridos durante ese mes, así como la posible evaluación de diferentes variables (ambiente, dosímetro testigo adicional, lugar de almacenaje de dispositivos y evaluación de la práctica).

- En caso de incumplir cualquiera de las Normas, Recomendaciones o tener dudas sobre el Uso y Manipulación del Dosímetro debe consultarlo con el Oficial de Seguridad Radiológica de la Institución.